KLEINE Thomas et OULERICH Sébastien 1ST2

N°4, 5, 9, 12 ,13 page 87

Exercice 4 pages 87

- Les sources de gain sont :

- imprimante

- ordinateur

- lui-même (Simon)

Les sources de perte d’énergie thermique sont :

- mur

- baie vitrée

- Φ = S*(θc-θf) / R

Φ = 3.5 (19-5) / 2 = 24.5

Le flux thermique perdu à travers le mur est de 24.5 W.

c) Aire d’un rectangle : L*l

Surface baie vitrée m² : 2.5*2.2 = 5,5

Φ = s*(θc-θf) / R

5.5*(19-5) / 0.8 = 96,25

Le flux thermique perdu à travers le vitrage est de 96,25 W.

d) 125 + 96,25 + 24,5 = 245,75

La valeur de la puissance totale perdue est de 245,75 W.

e) 120 + 60 = 180

245,75 - 180 = 65,75

Le bilan thermique global a une perte de 65,75 W.

f) Oui il est nécessaire de prévoir un système de chauffage car le bilan thermique est

négatif.

Exercice 5 pages 87

a) Émittance M, représente  la puissance par unité de surface d’un rayonnement électromagnétique.

b)

| Température T(°C) | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emittance M (W*mˉ²) | 5,67*10-8*0,77*54 = 2,7286875*10-5 | 5,67*10-8*0,77*104 = 4,4659*10-4 | 5,67*10-8*0,77*154 = 2,210236875*10-3 | 5,67*10-8*0,77*204 = 6,98544*10-3 | 5,67*10-8*0,77*284 = 0,0268352663 |

- Plus la température augmente plus l’émittance augmente.

Exercice 6 pages 87

- La longueur d’onde correspondant au maximum de puissance rayonnée par un objet dans la température est égale à 200 kelvins est de 15µ.

La longueur d’onde correspondant au maximum de puissance rayonnée par un objet dans la température est égale à 300 kelvins est de 10µ.

La longueur d’onde correspondant au maximum de puissance rayonnée par un objet dans la température est égale à 1000 kelvins est de 3µ.

- Plus la température augmente et plus la longueur d’onde diminue.

Exercice 9 pages 87

- La résistance thermique : R=e   Rverre = 4*10-3 = 4.94*10-3 m2.°K.W-1

λ                0.81

Rair = 12*10-3  = 480*10-3 m2.°K.W-1

0.025

Rargon = 12*10 = 667*10-3 m2.°K.W-1

0.018

La résistance thermique du double vitrage :

Double vitrage avec du verre et de l’air: ((4,94*10-3)*2) + 480*10-3 = 0,48988 m2.°K.W-1

Double vitrage avec du verre et de l’argon : ((4,94*10-3)*2) + 667*10-3 = 0,67688 m2.°K.W-1

- L’utilité de remplacer l’air par l’argon est que la résistance est plus forte.

- Triple vitrage avec du verre et de l’air: ((4,94*10-3)*3) + ((480*10-3 )*2) = 0,974m2.°K.W-1

Triple vitrage avec du verre et de l’argon : ((4,94*10-3)*3) + ((667*10-3)*2) =                                                1,349m2.°K.W-1

- Le triple vitrage avec de l’argon est le plus performant car il y a plus de gaz isolant.

- Augmenter l’épaisseur du verre n’aurai pas une grande influence du fait de ça faible résistance.