BAC BLANC

SESSION 2014

Sciences de l’ingénieur

Durée : 4 heures

Aucun document n'est autorisé.

Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables alphanumériques ou à écran graphique, à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante, conformément à la circulaire n° 99-181 du 16 novembre 1999.

« L’eau, une énergie qui coule de source »

Contenu du dossier

Sujet et questions : 16 pages

Documents ressources : 4 pages (DRS1 à DRS4)

Documents techniques : 6 pages (DT1 à DT6)

Documents réponses : 3 pages (DR1 et DR3)

Conseils au candidat

Vérifier que tous les documents définis ci-dessus sont présents.

La phase d'appropriation d'un système pluri technique passe par la lecture attentive de l'ensemble du sujet. Il est fortement conseillé de consacrer au moins 30 minutes à cette phase indispensable de découverte.

- PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

  - INTRODUCTION

Aujourd’hui, le développement des énergies renouvelables (EnR) est devenu une nécessité. La lutte contre l’effet de serre, la forte hausse de la demande énergétique mondiale annoncée par les experts, la dépendance nationale à l’égard des importations en énergies fossiles constituent des arguments majeurs dans ce sens.

Au niveau européen, la directive du 27 septembre 2001 fixait l’objectif d’une augmentation de 14 % (en 1997) à 22,1 % (en 2010) de la part de l’électricité d’origine renouvelable, dans la consommation brute d’électricité de l’Union Européenne.

En juillet 2008, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a présenté un plan de relance de la production hydroélectrique, dans le droit fil des conclusions du Grenelle de l’environnement : en 2020, la production annuelle devrait avoir augmenté de 7 TWh. Pour atteindre cet objectif, la puissance du parc français devra augmenter de 2500 MW.

  - CONTEXTE et enjeux

L’étude porte sur la mise en place d’un nouveau type de turbine adapté aux très basses chutes d’eau dite VLH (Very Low Head) en lieu et place des anciens groupes siphons implantés dans les années 1960 sur la Mayenne. Le projet est porté par la société SHéMA (Société Hydraulique d’Étude et de Missions d’Assistance), filiale du groupe EDF, qui gère plus de 70 centrales hydroélectriques réparties sur tout le territoire national.

|  | Vue d’un ancien groupe siphon |
| --- | --- |
| Implantation d'un groupe siphon | Vue d’une VLH en fonctionnement |

Le groupe siphon est remplacé par une grande roue de 3 à 5 m de diamètre inclinée à 45° et possédant une très faible vitesse de rotation (34 tr/min). Cette turbine est adaptée aux très basses chutes d’eau et permet de produire de l’énergie avec de très faibles vitesses d’écoulement (< 2 m/s). Ces particularités techniques font du modèle VLH une turbine « ichtyophile » (ou amie des poissons) et nécessite peu de travaux de génie civil pour assurer sa mise en place. Totalement submergée, la machine a un fonctionnement très silencieux et un impact visuel réduit.

Ce changement de turbine s’inscrit dans le cadre du renouvellement des concessions (autorisation d’exploiter) qui constitue une opportunité pour améliorer les performances. Les candidats à l’exploitation devront impérativement répondre à trois exigences :

- une exigence absolue de sécurité des installations ;

- une exigence d’efficacité énergétique afin d’exploiter au maximum le potentiel de production des barrages français ;

- une exigence d’exemplarité en termes de qualité des eaux, de respect de l’environnement et des écosystèmes.

  - PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE SUR LA MAYENNE

La rivière est jalonnée par 16 aménagements hydroélectriques réalisés par EDF entre 1959 et 1965 et fonctionnant au fil de l’eau. Les hauteurs de chute, comprises entre 1,50 m et 2,75 m, classent ces ouvrages dans la catégorie « très faibles chutes d’eau ».

| Implantation | Sites | Hauteur de chute (m) |
| --- | --- | --- |
|  | Saint Baudelle | 1,98 |
|  | Grenoux | 1,80 |
|  | Roche | 1,74 |
|  | Boussard | 1,84 |
|  | Corçu | 2,16 |
|  | Bas-Hambert | 1,50 |
|  | Communes | 2,59 |
|  | Port | 1,82 |
|  | Nourrière | 2,00 |
|  | Verrerie | 1,99 |
|  | Richardière | 2,71 |
|  | Fourmondière sup. | 2,75 |
|  | Fourmondière inf. | 2,70 |
|  | Oger | 2,04 |
|  | L’ame | 1,82 |
|  | Maignannerie | 2,01 |

La Mayenne est habitée par de nombreuses espèces de poissons, dont l’anguille. L’anguille, autrefois très abondante, est maintenant une espèce protégée car en voie de disparition.

L’Union Européenne a édicté un règlement instituant des mesures permettant la reconstitution du stock. C’est un règlement ambitieux qui fixe un objectif d’échappement des géniteurs de 40 %. À ce titre, le plan national devra présenter des mesures pour réduire toutes les sources de mortalité.

La Mayenne a été clairement identifiée comme une rivière dont les ouvrages hydroélectriques existants sont une source potentielle de mortalité des anguilles adultes lors de leur dévalaison.

La turbine VLH permet de régler quasi définitivement le problème de dévalaison de par son caractère « ichtyophile ».

  - PRÉsentation de l’installation de production

    - Implantation gÉnÉrale sur le site

La turbine est gérée par un automate situé dans un local technique distant d’environ 60 mètres (variable suivant les sites). Une armoire est placée au plus près de la turbine pour minimiser le câblage entre le local technique et la turbine.

    - Synoptique simplifiÉ de l’installation

La mise en œuvre de la turbine VLH nécessite la présence de trois énergies :

- énergie électrique, pour réinjecter l’énergie sur le réseau et faire fonctionner les auxiliaires de commande ;

- énergie hydraulique, pour alimenter les vérins de vannage, les vérins de levage de la structure et le vérin de dégrillage (dispositif permettant de filtrer les gros objets : branches,…) ;

- énergie pneumatique, pour mettre en légère surpression l’intérieur du groupe générateur afin d’éviter d’éventuelles entrées d’eau.

    - Description de la turbine

La turbine VLH se compose d’un cadre métallique (dimensionné en fonction du site) supportant le groupe générateur. Une vue en coupe est fournie dans le document technique DT1.

| Cadre support | Groupe générateur |
| --- | --- |

Ces deux éléments sont assemblés sur site et mis en place au moyen d’un appareil de levage.

| Assemblage | Mise en place |
| --- | --- |

La turbine est en liaison pivot avec le bâti. Cela permet d’obtenir une position de travail et une position de maintenance.

| Position de travail | Position de maintenance |
| --- | --- |

    - Description du groupe gÉnÉrateur

| Le groupe générateur se compose d’un ensemble de 8 pales orientables liées mécaniquement au rotor. L’orientation des pales est obtenue par un mécanisme breveté et permet de réguler la puissance par action sur le débit d’amenée de l’eau. |  |
| --- | --- |
|  | Vue du mécanisme d’orientation des pales |

| Le générateur électrique est une machine synchrone triphasée (alternateur) dont le rotor (partie extérieure) est constitué d’aimants permanents collés sur sa périphérie interne. |  |
| --- | --- |
|  | Aimants fixés en périphérie du rotor |

| Le stator est constitué d’un assemblage de 8 secteurs fixés en périphérie de la couronne. |  |
| --- | --- |
|  | Stator du générateur |

    - Interfaçage du groupe gÉnÉrateur avec le rÉseau

Le raccordement du groupe générateur au réseau électrique se fait à travers une structure à électronique de puissance (document technique DT2). Cette structure permet d’adapter la fréquence et les tensions pour un transfert optimal de la puissance.

    - chaÎnes fonctionnelles simplifiÉes

La turbine VLH est constituée de 2 chaînes d’énergie :

- une première, qui permet de commander l’orientation des pales en fonction du niveau d’eau qui se situe en amont ;

- une seconde, qui permet de convertir l’énergie hydraulique de la rivière en énergie électrique.

  - objectif de l’Étude

Le renouvellement des concessions est soumis à des exigences en terme d’efficacité énergétique mais aussi de respect de l’environnement.

Les différentes parties proposées doivent permettre d’évaluer le gain énergétique de ces nouvelles centrales et de valider les solutions retenues pour répondre à la problématique environnementale :

Comment maintenir un débit minimal sur une rivière équipée d’un parc de turbines totalement immergées ?

## PARTIE 1								   durée conseillée : 0 h 30 min

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT de l’hydroÉlectricitÉ

L’objet de cette partie est de faire une analyse du parc de production électrique français et de la part de l’hydroélectricité dans celui-ci, afin de bien fixer les ordres de grandeurs et les unités, données nécessaires, pour appréhender le projet d’implantation de turbines VLH sur la Mayenne.

ÉTUDE de l’hydroÉlectricitÉ DANS LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE

Question 1 : à partir des données du document ressource DRS1, déterminer le pourcentage de la part de l’hydroélectricité dans la production d’énergie électrique totale.

Question 2 : donner le taux d’utilisation du parc hydraulique par rapport à la puissance hydraulique disponible et le comparer à celui du parc nucléaire.

Question 3 : à partir des éléments du document ressource DRS1, donner le mode de production correspondant au système VLH. Compléter le document réponse DR1 en indiquant les modes de production mobilisés au cours d’une journée d’hiver. Préciser le rôle que joue l’hydroélectricité dans la production d’énergie électrique.

ÉTUDE de LA PRODUCTION ÉNERGéTIQUE du projet Global

Les données hydrométriques de la Mayenne dans le secteur d’implantation des VLH sont rapportées ci-dessous :

| écoulements mensuels (naturels) ( données calculées sur 41 ans |
| --- |
|  | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Débit annuel moyen |
| débit (m3/s) | 64,30 | 61,60 | 50,30 | 33,80 | 22,80 | 14,10 | 9,060 | 6,040 | 6,380 | 12,50 | 27,60 | 47,50 | 29,50 |

La réalisation du projet est soumise à une contrainte de rentabilité. On se propose de réaliser une estimation de la production des 16 sites Mayennais. Pour simplifier le calcul, on considèrera que chacun des sites sera équipé d’une VLH 3550 (diamètre 3550 mm, voir document technique DT2) et que la hauteur de chute nette est identique pour chacun des 16 sites et égale à 2 m.

Question 4 : d’après les données constructeur du document technique DT2, donner une estimation du rendement des turbines associées à l’électronique de puissance nécessaire à la réinjection sur le réseau. (cf DRS1). Le comparer à celui des anciens groupes siphon qui était de l’ordre de 60 %.

Question 5 : en tenant seulement compte des cinq mois durant lesquels le débit moyen est le plus élevé (de novembre à mars), donner une estimation de la production d’énergie électrique sur une année pour l’ensemble des 16 sites.

Estimer cette production d’énergie avec les anciens groupes siphon en vous basant uniquement sur les rendements.

Calculer la différence et comparer ce résultat obtenu aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement (voir présentation de l’étude).

## PARTIE 2								   durée conseillée : 2 h 50 min

## Étude du systÈme DE PRODUCTION

L’implantation des turbines VLH en lieu et place des anciens groupes siphons permet un fonctionnement toute l’année en adaptant le débit de production (ouverture des pales) à celui de la rivière. La loi sur la pêche impose un débit réservé minimal pour la rivière de 10 % du débit annuel moyen, qui se traduit par une hauteur minimale de lame d’eau (voir figure 1) au niveau du barrage de 10 cm. L’ouverture des pales est asservie à la hauteur de la lame d’eau de façon à maintenir cette dernière à une hauteur supérieure à 10 cm. L’objet de cette étude est de faire une analyse des divers éléments entrant dans cette chaîne de régulation.

ACQUISITION DE LA HAUTEUR DE LA LAMe D’EAU

La détermination de la hauteur de la lame d’eau est effectuée au moyen d’un capteur de niveau hydrostatique (document technique DT3). Le capteur est placé dans un tube débouchant, assurant sa protection mécanique et minimisant les effets de « vague », à une profondeur Hp d’environ 1 m par rapport au sommet du barrage :

figure 1

Le but de l’étude qui suit est de définir la précision obtenue sur la hauteur de la lame d’eau.

ÉTUDE DU CAPTEUR DE PRESSION

Question 6 : d’après les caractéristiques du capteur de pression (document technique DT3), déterminer la résolution (précision) du capteur en mm de hauteur d’eau. On rappelle qu’une pression de 1 bar correspond à une hauteur d’eau de 10,2 m et que le capteur est linéaire sur toute sa plage de mesure.

Question 7 : tracer la caractéristique I(mA) = f(Hm(m)), où Hm représente la hauteur d’eau mesurée, sur le document réponse DR1. Donner l’équation de cette caractéristique.

Déterminer l’équation donnant la hauteur de la lame d’eau HL en fonction du courant I(mA) délivré par le capteur et de la constante d’implantation Hp.

ÉTUDE DE LA CARTE D’ACQUISITION ANALOGIQUE

L’information de niveau d’eau délivrée par le capteur de pression est injectée sur les entrées analogiques d’une carte distantes STB ACI 1225 (document technique DT6).

Question 8 : compléter le document réponse DR1 en précisant le raccordement du capteur de pression à la carte d’entrées analogiques. Calculer le (Imax sur le graphe (doc DT6) et déduire la résolution de la carte en (A. Donner le contenu du registre d’entrée Cn (valeur du mot) pour un courant de 6 mA et donner sa représentation binaire sur le document réponse DR1. Déterminer la relation existant entre I(mA) et le contenu du registre d’entrée (mot) Cn.

ÉTUDE DE LA CHAÎNE D’ACQUISITION DE LA HAUTEUR DE LA LAME D’EAU

Question 9 : déduire des réponses apportées aux questions 7 et 8 la relation liant la hauteur de la lame d’eau HL, le contenu du registre Cn et la constante d’implantation Hp. Déterminer la précision obtenue sur cette hauteur en considérant que la constante Hp soit exacte.

Étude du mÉcanisme de vannage

L’objectif de cette étude est de comprendre le fonctionnement du mécanisme de vannage et comment est assurée la protection mécanique du système.

Modélisation des liaisons : le système de protection du mécanisme n’est pas étudié pour l’instant

Afin de comprendre le fonctionnement du vannage, on ne s’intéresse qu’à une seule pale.

Fonctionnement : (voir document DT4 et schéma cinématique ci-dessous)

La tige 3 du vérin de vannage 4-3 permet de déplacer le cercle de vannage 1. La rotation de 1 par rapport au bâti 0 provoque la rotation de la pale 2.

La solution retenue pour orienter la pale implique une translation verticale du cercle de vannage 1 en complément de sa rotation.(afin d’éviter le blocage du mécanisme !)

Question 10 : proposer en la nommant et en la schématisant, en vous référant au schéma cinématique simplifié représenté ci-dessous, une liaison mécanique entre 1 et 0 permettant d'assurer l'ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus.

Schéma cinématique simplifié

Question 11 : à l’aide du dessin technique fourni sur le document réponse DR2, déterminer graphiquement la course du vérin pour une inclinaison maximale de 24°.

Étude de la protection des pales et du mécanisme de vannage

Bien que la turbine possède un dégrilleur, il peut arriver qu’une branche vienne se placer entre 2 pales. Le fabricant a fait le choix de laisser les vérins continuer leur course en permettant à la pale de se désaccoupler de l’arbre grâce à une liaison précontrainte par un ressort.

| Caractéristiques du ressort raideur : 180 N/mm ; longueur libre : 550 mm ; longueur tarée : 400 mm ; (ressort précontraint) longueur pour un écrasement maximal : 310 mm. Rappel : F ressort = (longueur libre – longueur comprimé) x raideur La précontrainte du ressort doit permettre d’éviter aux pales de tourner sous la simple action de l’eau. |  |
| --- | --- |

La pale est légèrement excentrée par rapport à son axe de rotation afin que l’action de l’eau tende naturellement à refermer la VLH. Néanmoins il existe une position, proche de la fermeture, pour laquelle l’eau tend à rouvrir la pale. C’est cette position qui pose problème. Des calculs ont permis d’évaluer à 5400 N(m le couple qu’exerce l’eau sur la pale dans cette position.

Question 12 : déterminer la valeur de l’effort de précontrainte (effort fourni par le ressort/pale après montage).

Question 13 : vérifier que cet effort de précontrainte est suffisant pour s’opposer au couple exercé par l’eau sur la pale.

Question 14 : calculer la valeur maximale de l’effort développé par le ressort.

On cherche maintenant à évaluer l’effort supplémentaire que devra fournir chacun des 4 vérins de vannage lorsqu’une seule pale sera coincée.

Le problème est spatial, mais on se propose de vérifier que l’étude peut être menée dans 2 plans.

Pour cela il faut faire l’hypothèse que les vérins de vannage évoluent dans un plan horizontal, autrement dit que le rotulage de chaque vérin soit faible, inférieur à 5°.

Rotation du vérin due à la descente du cercle de vannage 1

| La rotation de la pale provoque une descente selon l’axe vertical du cercle de vannage sur les 12 premiers degrés Question 15: calculer le déplacement en translation du cercle de vannage lorsque la pale a pivoté de 12°. Ce déplacement correspond à la position pour laquelle les vérins auront le plus rotulé. À cette position, la distance entre chaque rotule du vérin est de 800 mm. Question 16 : à partir du schéma cinématique de la page 11 et du résultat de la question 15, déterminer l’angle d’inclinaison maximal des vérins. Conclure sur la possibilité de réaliser deux études planes pour déterminer les efforts dans les vérins. |  |
| --- | --- |

On admettra pour la suite que l’on peut réaliser deux études statiques dans les plans indiqués sur le schéma ci-dessous (voir document technique DT5).

On isole la chape.

Le contact entre la butée ressort et la chape est modélisé par une liaison linéaire rectiligne (cylindre/plan).

La chape est en liaison pivot avec l’axe de la pale et en liaison sphère-cylindre avec le cercle de vannage.

L’étude se fait dans le plan .

Le poids des pièces est négligeable devant les autres actions mécaniques mises en jeu.

Inventaire des actions mécaniques agissant sur la chape

- action de la butée du ressort :

;   (44000 étant la valeur arrondie de Q14)

- action de la pale :

;

- action du cercle de vannage :

.

L’anglevaut -12,63° dans la position pour laquelle le ressort est le plus comprimé

en mm

Question 17 : déterminer, à partir de l’équation du moment en O issue du principe fondamental de la dynamique, l’action .

Question 18 : déterminer, à partir du document technique DT5, l’action que doit fournir un seul vérin pour entraîner le cercle de vannage. Pour cela, faire l’inventaire des actions mécaniques extérieures au cercle de vannage 1 et appliquer le théorème du moment au point K, en rappelant les hypothèses à faire pour l’étude de cet isolement. On rappelle que .

En déduire Fv, l’action de chaque vérin, si on suppose que chacun d’eux transmet le même effort.

Question 19 : on suppose que Fv est égal à 5000 N. Sachant que les vérins ont un diamètre de piston de 90 mm de longueur, calculer la pression hydraulique supplémentaire nécessaire pour continuer à faire tourner le cercle de vannage malgré le blocage d’une pale.

## PARTIE 3								   durée conseillée : 0 h 30 min

Étude de l’ÉtanchéitÉ de la turbine

L’objectif est d’étudier la résistance du couvercle supérieur face aux efforts dus au choix fait par le concepteur pour interdire toute infiltration.

Afin d’éviter que l’eau ne pénètre dans le bâti de la VLH et pour compenser d’éventuelles fuites, le constructeur a choisi de mettre l’enceinte de la turbine sous pression.

Cependant, mettre l’enceinte sous pression engendre quelques conséquences :

- déformation du couvercle supérieur ;

- déplacement des éléments d’étanchéité dû à cette déformation ;

- maintien du couvercle sur le cylindre du bulbe face à l’effort résultant de cette pression.

Question 20 : sachant que la pression relative sous l’eau est donnée par la relation , justifier le fait qu’une pression relative de 0,5 bar est suffisante.

Déformation du couvercle supérieur

Les simulations fournies dans le document ressource DRS2 montrent le comportement du couvercle sous une pression de 1 bar.

Question 21 : analyser les résultats et justifier le rôle des nervures. Déterminer, dans les 2 cas, le coefficient de sécurité au regard de la contrainte de Von Mises pour une pression de 0,5 bar puis pour 1 bar.

On souhaite un coefficient de sécurité de 3 pour 1 bar maximum. Quelle solution faut-il choisir ?

Déplacement des éléments d’étanchéité

Afin d’améliorer l’étanchéité, un système de chicanes a été concu. Son rôle est de « casser » la dynamique du fluide et d’éviter que des impuretés de trop gros diamètre viennent au contact des joints qui assurent l’étanchéité dynamique.

Question 22 : Un jeu minimum entre les deux chicanes doit être respecté pour éviter qu’elles rentrent en contact lors de la déformation ! Au regard de votre choix et des résultats du document DRS2, quelle valeur doit avoir ce jeu  ?

Remarque : les joints d’étanchéité ne sont pas représentés.

Maintien du couvercle sur le cylindre du bulbe

Question 23 : sachant que le diamètre intérieur de la VLH est de 1910 mm et que le diamètre de la poutre centrale est de 220 mm, déterminer l’effort dû à la pression lorsqu'elle agit sur le couvercle. Effectuer l’application numérique pour une pression de 1 bar.

On souhaite fixer le couvercle à l’aide de vis de 12 mm de diamètre.

Caractéristiques des vis

- pas : 				pas =	1,75 mm

- section équivalente : 		As = 	84,3 mm2

- résistance à la traction : 	Rm = 	600 MPa

- limite d’élasticité :		Re = 	480 MPa

Compte-tenu des dimensions du couvercle, on le considère comme infiniment rigide par rapport aux vis d’assemblage.

L’assemblage vissé doit permettre d’éviter le décollement du couvercle sous l’effet de la pression. Si on néglige la déformation du couvercle lors du serrage, il faut au minimum que l’ensemble des vis supportent la précharge du montage à laquelle il faut ajouter l’effort de pression.

Donc ,on admettra que si l’ensemble est monté avec n vis, chaque vis reçoit au minimum, pour 1 bar :  exprimé en newton.

La charge maximale que peut supporter une vis est égale à : .

Question 24 : calculer le nombre minimal de vis à implanter. Le constructeur ayant implanté 56 vis, quel coefficient de sécurité a-t-il choisi ?

L’étanchéité de la turbine est contrôlée par l’automate afin de détecter les fuites anormales. Le principe retenu consiste à contrôler le temps de fonctionnement du groupe d’air comprimé.

La commande du compresseur est la suivante : la turbine étant en position de maintenance (position horizontale), la mise en position de travail est conditionnée par la présence d’une pression relative supérieure à 0,5 bar. Pour cela, un ordre de marche du compresseur est donné (Odm_compresseur), ce qui a pour effet la mise en marche du compresseur (Marche_compresseur). Lorsque la pression atteint 0,5 bar, le groupe s’arrête jusqu’à ce que la pression retombe à 0,4 bar puis le cycle recommence. Le fonctionnement est décrit par le GRAFCET suivant :

Question 25 : compléter le GRAFCET de surveillance de l’étanchéité de la turbine (document réponse DR3) en prenant en considération le fonctionnement souhaité suivant :

- un temps de mise en pression supérieur à T_lim_1 occasionne un défaut de mise en pression : DEF_MP ;

- un temps de fonctionnement du groupe supérieur à T_lim_2 occasionne un défaut fuite : DEF_FT ;

- les défauts sont acquittés via l’interface homme/machine (IHM) : ACQ_DEF_MP et ACQ_DEF_FT.

Le temps d’activité d’une étape « i » de GRAFCET est donné par la variable %Xi, T.

PARTIE 4							              durée conseillée : 0 h 30 min

## Étude DE LA COMMUNICATION

L’armoire de gestion de la turbine VLH est située, suivant les sites, dans un local technique distant de la turbine d’une soixantaine de mètres. Les ordres et informations liés au fonctionnement de la turbine sont donnés ou recueillis au plus près de la turbine au moyen de modules d’entrées/sorties déportées, afin de minimiser le câblage entre le local technique et la turbine.

L’objectif de l’étude qui suit est d’analyser le principe de fonctionnement du protocole de communication utilisé entre l’automate et le module d’entrées/sorties déportées.

COMMUNICATION ENTRE L’AUTOMATE ET LE MODULE E/S DEPORTÉES

La communication entre l’API et le module E/S déportées est réalisée par un réseau Ethernet, en utilisant un protocole Modbus TCP/IP. Le format d’une trame Ethernet est rappelé sur le document ressource DRS3, le protocole Modbus TCP /IP est rappelé sur le document ressource DRS4.

Au moyen d’un logiciel de capture de trame, on a relevé deux trames (document réponse DR3) entre l’automate et la carte analogique (capteur de niveau d’eau) du module d’entrées/sorties déportées. La première trame correspond à une demande de l’automate au module d’entrée/sortie déportées, la deuxième trame correspond à la réponse à cette demande.

Question 26 : repérer, en les encadrant sur le document réponse DR3, les entêtes Ethernet, IP, TCP et Modbus de la trame Modbus TCP/IP. Déduire du repérage effectué, l’adresse MAC de la carte réseau de l’automate, l’adresse MAC du module d’entrées/sorties déportées, l’adresse IP (en numérotation décimale pointée) de l’automate et l’adresse IP du module d’entrées/sorties déportées.

Question 27 : décoder la partie Modbus des trames en précisant ce que demande l’automate et la réponse qu’il reçoit à cette demande.

Question 28 : proposer une architecture permettant de superviser l’ensemble des 16 sites.

PARTIE 5							              durée conseillée : 0 h 10 min

## SynthÈse

Question 29 : compte-tenu de l’étude menée précédemment, préciser en quoi la VLH répond aux problématiques suivantes nécessaires au renouvellement des concessions :

- intégration dans le paysage ;

- respect de la faune ;

- amélioration de l’efficacité énergétique.

Préciser, parmi les points évoqués, le ou lesquels répondent aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.

## DOCUMENT RESSOURCE DRS1

## ÉNERGIE ÉLECTRIQUE EN France (DonnÉes RTE) - AnnÉe 2010

## HYDROÉLECTRICITÉ

Une centrale hydroélectrique se compose d’une prise d’eau ou d’une retenue d’eau et d’une installation de production. Plus la différence de hauteur est importante, plus la pression de l’eau dans la centrale sera grande et plus la puissance produite sera importante.

La puissance récupérable d’une chute d’eau peut se calculer par la formule suivante :

- P : puissance produite mesurée (kW) ;

- H : hauteur de chute (m) ;

- Q : débit moyen mesuré (m3/s) ;

- g : constante d’accélération de la pesanteur (≈ 9,8 m/s2) ;

- r : rendement de la centrale (compris entre 0,6 et 0,9).

## DIFFÉRENTS MODES DE PRODUCTION

Répartition de la production hydroélectrique française

Les centrales de lac

Elles sont associées à une retenue d’eau créée par un barrage. L’eau est captée dans les bassins versants en amont de la retenue, puis stockée derrière le barrage. Elle est ensuite acheminée jusqu’aux turbines de la centrale en contrebas. Capables de fournir très rapidement d’importantes quantités d’énergie, les centrales de lac sont appelées durant les heures de plus forte consommation, en période de pointe, et produisent une électricité à très forte valeur ajoutée. Les ouvrages de lac sont un facteur précieux d’ajustement pour répondre aux variations brusques de la demande des consommateurs, comme par exemple au moment des pics de consommation le matin et le soir et dans les périodes de grand froid.

Les centrales au fil de l’eau

Ces centrales ne disposent pas de réservoir et fournissent une énergie de base, non modulable et non stockable, produite « au fil de l’eau », et injectée (consommée) immédiatement sur le réseau. 55 % de la puissance est garantie toute l’année. Près de 1 700 centrales de petite hydroélectricité (d’une puissance inférieure à 10 MW) produisent 5 TWh par an, soit près de 10 % de la production hydroélectrique française.

Les centrales d’éclusée

La réserve d’eau correspond à une période d’accumulation assez courte. Aux heures les moins chargées de la journée ou de la semaine, on reconstitue le stock pour apporter un concours précieux dans les heures pleines.

Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP)

Les stations de transfert d’énergie par pompage puisent, aux heures creuses, de l’eau dans un bassin inférieur, afin de remplir une retenue en amont (lac d’altitude). L’eau est ensuite turbinée en période de pointe. Les STEP interviennent en dernier recours, notamment en raison du coût engendré pour remonter l’eau (alimentation électrique des pompes).

## DOCUMENT Ressource DRS2

Étude des déformations et analyse des contraintes par éléments finis pour une pression de 1 bar.

Limite élastique du matériau : 551 MPa.

| Résultats couvercle avec nervures | Résultats couvercle sans nervure |
| --- | --- |
| Pression (bar) Déplacement (mm) Contrainte (MPa) 0,5 1,29 89 1 2,57 179 1,5 3.86 268 2 5,15 357 | Pression (bar) Déplacement (mm) Contrainte (MPa) 0,5 5,4 184 1 10,8 368 1,5 16,2 552 2 21,6 736 |

## DOCUMENT RESSOURCE DRS3

## FORMAT D’UNE TRAME ETHERNET

Le format de la trame Modbus TCP/IP est basé sur le mécanisme de l’encapsulation :

| Modbus | Application |  |  |  |  |  |  | Données |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | Transport |  |  |  |  |  | Entête TCP | Données |  |
| IP | Routage |  |  |  |  | Entête IP | Entête TCP | Données |  |
|  |  | 8 octets | 6 octets | 6 octets | 2 octets | > 20 octets | > 20 octets | n octets | 4 octets |
| Ethernet | Réseau | Préambule | @Dest | @Source | Type | Entête IP | Entête TCP | Données | CRC32 |
|  |  | Datagramme ETHERNET |

Décodage des trames Ethernet

|  |  | 8 octets | 6 octets | 6 octets | 2 octets | 46 à 1500 octets | 4 octets |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethernet |  | Préambule | @Dest | @Source | Type | Données | CRC32 |

- préambule : octets de synchronisation (Non affiché par les logiciels de capture de trame) ;

- @Dest : adresse MAC de destination ;

- @Source : adresse MAC de la source ;

- type : 08 00 (en hexadécimal) pour un paquet IP ;

- données : données à transmettre ;

- CRC32 : contrôle d’erreur de transmission (non affiché par les logiciels de capture de trame).

Décodage des paquets IP

| Version | Longueur | Type de service | Longueur totale |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification | Plage | Fragment Offset |
| Durée de vie | Protocole | Cheksum d’en-tête |
| Adresse Source |
| Adresse Destination |
| Données |

- version (sur 4 bits) : version IP (4 pour IPV4, 6 pour IPV6) ;

- longueur (sur 4 bits) : longueur de l’entête en double-mots (32 bits), valeur fréquente 5 soit 20 octets ;

- type de service (8bits) : 00 pour service normal ;

- longueur totale (16 bits) : longueur de l’entête et des données IP en octets ;

- identification (16 bits) : numéro d’identification servant au réassemblage éventuel des paquets ;

- plage (3 bits) + Fragment Offset (13 bits) : informations sur la fragmentation (00 : pas fragmenté) ;

- durée de vie (8 bits) : temps maximal que le paquet peut rester dans le réseau ;

- protocole (8 bits) : indique le protocole utilisé dans la section « données » : 06 pour TCP ;

- cheksum d’en-tête (16 bits) : contrôle de l’entête ;

- adresse source (32 bits) : adresse IP de la source codée en notation  hexadécimale ;

- adresse destination (32 bits) : adresse IP de la destination codée en notation  hexadécimale.

Décodage de segment TCP

| Port Source | Port Destination |
| --- | --- |
| Numéro de séquence |
| Numéro d’acquittement |
| HLEN | Réservé | Codes | Fenêtre |
| Cheksum | Pointeur de données d’urgence |
| Données |

- port source (16 bits) : port de l’application source ;

- port destination (16 bits) : port de l’application de destination ;

- numéro de séquence (32 bits) ;

- numéro d’acquittement (32 bits) ;

- HLEN (4 bits) : longueur de l’entête en double-mots ;

- réservé (6 bits) : non utilisé ;

- codes (6 bits) ;

- fenêtre (16 bits) : taille de la fenêtre d’anticipation : non utilisé : 08 00 en notation hexadécimale ;

- cheksum (16 bits) : contrôle des paquets ;

- pointeur de données d’urgence (16 bits) : non utilisé : 00 00.

| Exemple de trame Modbus TCP/IP relevée avec un logiciel de capture de trame : |  |
| --- | --- |

## DOCUMENT RESSOURCE DRS4

## FORMAT D’UNE RequÈte MODBUS

Format des trames Modbus portées par TCP/IP

| En-tête Ethernet | En-tête IP | En-tête TCP | Modbus TCP/IP | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 octets | 20 octets | 20 octets | 1 à 255 octets | 4 octets |

| En-tête Modbus |  | Code Fonction |  | Données |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 octets |  | 1 octet |  |  |

En-tête Modbus

- identification de la transaction (2 octets) : ce champ est utilisé pour identifier les transactions circulant sur le réseau, afin que le client puisse faire le lien entre une requête qu’il a émise et une confirmation qu’il reçoit ;

- identification du protocole (2 octets) : ce champ permet d’utiliser plusieurs variantes de protocoles et de les distinguer ; pour Modbus, ce champ est à 00 ;

- longueur  (1 octet) : ce champ indique la taille (en octets) de la trame Modbus à partir du champ suivant ;

- adresse esclave (1 octet) : ce champ est utilisé lorsque la trame est adressée à une passerelle Modbus-TCP / Modbus-série, afin d’identifier l’adresse Modbus de l’esclave sur cette ligne. Lorsque la trame est adressée à un client Modbus-TCP, ce champ prend pour valeur FF.

Code fonction

| Code fonction |  |
| --- | --- |
| Décimal | Hexadécimal |  |
| 01 | 01 | lecture de bits de sortie ou bits internes |
| 02 | 02 | lecture de bits d’entrées |
| 03 | 03 | lecture de mots de sortie ou de mots internes |
| 04 | 04 | lecture de mots d’entrée |
| 05 | 05 | écriture d’un bit |
| 06 | 06 | écriture d’un mot |
| 15 | 0F | écriture de n bits consécutifs |
| 16 | 10 | écriture de n mots consécutifs |
| 23 | 17 | lecture / écriture de n mots consécutifs |

Format d’une trame de question (demande)

|  |  | 00 | 00 |  |  | FF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification de la transaction | Identification du protocole | Longueur | Adresse esclave | Code de la fonction | Adresse de départ | Nombre de bits ou de mots lus |
| 2 octets | 2 octets | 2 octets | 1 octet | 1 octet | 2 octets | 2 octets |

Format d’une trame de réponse

|  |  | 00 | 00 |  |  | FF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification de la transaction | Identification du protocole | Longueur | Adresse esclave | Code de la fonction | Nombre d’octets renvoyés | Valeurs demandées |
| 2 octets | 2 octets | 2 octets | 1 octet | 1 octet | 1 octet | N octets |

## DOCUMENT TECHNIQUE DT1

## VUE EN COUPE DU SYSTÈME VLH

## DOCUMENT TECHNIQUE DT2

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES des turbines vlh

## interfaçage du groupe gÉnÉrateur avec le rÉseau

## DOCUMENT TECHNIQUE DT3

## CAPTEUR de pression hydrostatique vegawell 72

## DOCUMENT TECHNIQUE DT4

## DOCUMENT TECHNIQUE DT5

Plans d’étude statique

Distance du plan 1 à l’axe de la VLH

Distance entre l’axe du vérin, direction de l’effort, et l’axe de la VLH

## DOCUMENT TECHNIQUE DT6

## MODULE ENTRÉES ANALOGIQUES STB ACI 1225

## DOCUMENT RÉPONSE DR1

Question 3 : modes de production

Production électrique schématisée d’une journée d’hiver

Question 7 : caractéristique du capteur de niveau d’eau

Question 8 : raccordement du capteur de pression à la carte d’entrées analogiques

Contenu du registre pour un courant de 6 mA

Valeur décimale de Cn :

Valeur binaire de Cn :

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## DOCUMENT RÉPONSE DR2

## DOCUMENT RÉPONSE DR3

Question 25 : GRAFCET de surveillance de l’étanchéité de la turbine

Question 26 : analyse des trames entre l’automate et le module entrées/sorties déportées

Trame de demande :

Trame de réponse :

| équipements | Adresse MAC | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| Automate |  |  |
| Module entrées/sorties déportées |  |  |

Question 27

Traduction de la demande :

Traduction de la réponse :

# Footnotes

Action pour un poisson migrateur de descendre un cours d’eau pour retourner dans un lieu nécessaire à son développement (lieu de reproduction ou de développement).

Contrainte représentant en chaque point l’effet de l’ensemble des contraintes qui s’y exercent.

Automate programmable industriel

# Text boxes

IMPORTANT LES ENFANTS :

- Rédigez vos réponses sur copie en indiquant clairement les numéros de questions.

- Ne rendez que les 3 documents réponse : DR1, DR2, DR3

- Conservez le sujet !

La Mayenne

Écluse

Barrage

Radier

Microcentrale

Local technique

Armoire automate

Turbine VLH

Armoire déportée

Turbine

Ordres et Informations

Ordres et Informations

Énergie

Vers réseau EDF

Convertisseur statique

Groupe

Air comprimé

Distributeur hydraulique rotatif

Aimants permanents

Mécanisme de vannage

Vérin hydraulique de vannage (× 4)

Rotor

Stator

Pales

Groupe

hydraulique

Armoire

électrique

Arrivée EDF

Pales inclinées de (2

Huile sous pression 200 bar

distributeur

vérins

cercle de vannage

capteur de pression

Acquérir

Traiter

Communiquer

Distribuer

Convertir

Transmettre

Orienter les pales

Pales inclinées de (1

Niveau d’eau

Énergie électrique vers réseau EDF

convertisseur statique

Transmettre

Convertir

Adapter

alternateur triphasé

pales + rotor

Énergie hydraulique de la Mayenne

Écluse

Bief amont

Déversoir

Barrage

Turbine

Berge

Capteur de niveau d’eau

Hp

HL

Hm

Lame d’eau

0

1

2

3

4

F (Ressort(pale)

C (Eau(pale)

θmax

3

4

1

Déplacement du cercle de vannage

5 : butée ressort

2’ : chape

1 : cercle de vannage

2 : pale

x

z

z1

X O

X

B

X

A

Z

X

Z1

Chicane

100

101

102

103

Marche_compresseur

Marche_compresseur

Odm_compresseur

[P>0,5 bar]

[P<0,4 bar]

[P>0,5 bar]

SUR UN AN

Calcul de l’énergie électrique

Esclave 1

Passerelle

Modbus TCP / Modbus série

Esclave 2

GROUPE VLH 3550

Hauteur nette : 1,62 m

Q maximal : 11,3 m3/s

P générée maximale : 146 kW

Inclinaison : 34°

Remarque : pour 1 heure de fonctionnement !

x A

x C

x K

1

2’

A étant le centre de la liaison entre la chape 2’ et le cercle de vannage 1

A’

A

Plan médian du cercle de vannage

Question 11 :

Plan médian de l’ensemble levier

200

201

DEF_MP : =0

DEF_FT : =0

201

%X101,T >T_lim_1