| 2SEN | Cours | Système de Numération Les Codes |
| --- | --- | --- |

| Objectif : | Etre capable de convertir une information numérique dans les bases usuelles |
| --- | --- |
| Compétence : |  |
| Savoir : | S2-2 |
| Activité : |  |

Généralités :

Le décimal est notre base « naturelle » : système de comptage. Nous l’utilisons tous les jours sans nous poser de question.

Les machines informatiques sont réalisées quant à elle avec des composants électroniques qui ne comprennent que le code binaire (0 ou 1).

D’où la nécessité d’apprendre à compter comme le font les machines numériques.

L’hexadécimal est un code binaire écrit sous une forme simplifiée qui permet de passer simplement de l’un à l’autre.

- Le code décimal : Base 10

10 chiffres sont utilisés pour constituer un nombre.

C’est la combinaison des chiffres de 0 à 9 qui représente un nombre.

Exemple :      2326

#### Ce nombre est constitué de :    			6            Unités

2	Dizaines

3	Centaines

2	Milliers

Soit :

2 x 1000       + 	3 x 100     +	    2 x 10            +     6 x 1

2 x 13        + 	3 x 12    +     2 x   11       +     6 x  10

2000	           +	300	       +		20                +	       6              = 2326

Remarque : la base 10 est représentée par les puissances de 10.

Autre exemple :

Ecrire 125  et 1731 en mettant en évidence les puissances de 10 :

125  	               1  x   100     +  	2 x   10    +      5 x  1

ou :                1  x   ......     +  	2 x  .....    +      5 x  .......

+	                +		       =

2- Le code binaire : Base 2

Deux valeurs possibles : 1 et 0.

C’est la succession de 1 et de 0 qui constitue un nombre binaire.

2-1 Conversion Binaire – Décimal

La multiplication de chaque chiffre binaire par la puissance de 2 affectée du rang permet de convertir un nombre binaire en un nombre décimal.

Soit l’exemple :

1			0			 1			 1

1  x   23	+        0  x .......    +           1  x ........     +        1  x  .........

1  x   .......	+        0  x .......    +           1  x ........     +        1  x  .........

+		       +			          +			=

11   en   Base 10    correspond     à     1011  en   Base 2.

(11) 10   =   (1011) 2

Remarques :

- la Base de 2 est représentée par les puissances de 2.

poids

- l’exposant est appelé poids   :  2 ²

L’exposant de rang le plus élevé est appelé : le poids fort(MSB)

et l’exposant de rang 0 est appelé : le poids faible.(LSB)

- Un chiffre binaire s’appelle un bit (BInary digiT).

Autres exemples :

( 1 1 1 ) 2   =   1 x 2²  +     1 x 21        +       1 x 20	=  (          ) 10

4 + 2 + 1 = 7

( 1  0  0  1  1  ) 2   = 1x24 + 0x23 + 1 x 22 + 1x21 + 1x20

16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 19

2-2  Conversion  Décimal - Binaire

1ére méthode : Méthode du tableau des poids

Par exemple, on souhaite convertir le nombre décimal 418 en binaire.

Il suffit de chercher les poids nécessaires sans dépasser le nombre à convertir.

| 29=512 | 28 =256 | 27 =128 | 26 =64 | 25 =32 | 24 =16 | 23 =8 | 22 =4 | 21 =2 | 20 =1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Dans l’exemple, le poids 9 est trop fort donc c’est le poids 8 qui est sélectionné par «un « 1 » binaire. Il reste 162 à coder (418-256 = 162), le poids 7 peut être validé. Il manque 34, d’où la sélection des poids 5 et 1 par un « 1 » binaire. Les autres poids seront imposés à un « 0 » binaire.

Donc, on peut écrire (418)10 = (110100010)2

2éme méthode : Méthode des divisions successives de 2 en gardant le reste entier

La division s’arrête lorsque le résultat est inférieur à 2.

Soit à convertir le nombre 34 en Binaire :

34       2

0        17     2

1      8	 2

( 34 )10    =  ( 1 0 0 0 1 0 )2

0      4	    2

##### Sens de            0       2      2

lecture

0        1

La lecture s’effectue du bas vers le haut.

Exemples d’application :

| (13 ) 10 = 1101 | (29 ) 10 = 11101 | (2073 ) 10 = 100000011001 |
| --- | --- | --- |

Remarque :

Un groupement de 8 bits s'appelle un Octet (o) ou Byte (B) en anglais.

Un  groupement de 16 bits s'appelle un Mot Binaire.

3- Le code Hexadécimal : Base 16

- 16 valeurs sont utilisées pour constituer un nombre hexadécimal.

- La particularité du code hexadécimal réside dans le fait que certaines valeurs sont représentées par une lettre, d’autres par un chiffre.

| Décimal |  | Hexadécimal |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 |
| 1 |  | 1 |
| 2 |  | 2 |
| 3 |  | 3 |
| 4 |  | 4 |
| 5 |  | 5 |
| 6 |  | 6 |
| 7 |  | 7 |
| 8 |  | 8 |
| 9 |  | 9 |
| 10 |  | A |
| 11 |  | B |
| 12 |  | C |
| 13 |  | D |
| 14 |  | E |
| 15 |  | F |

3-1	Conversion Décimal – Héxadécimal

Soit à convertir le nombre   (1007 )10  en hexadécimal   :

Comme pour la conversion en binaire, il faut procéder à des divisions

successives de 16.

La division s’arrête également lorsque le résultat est inférieur à 16.

(1007 )10

Sens   de  lecture

| 3 14 15 3 E F | ( 1007 )10 = (..............)16 |
| --- | --- |

Remarque : la méthode du tableau est possible mais avec la puissance 16.

Exercice d’application :

| (101)10 = ( )16 | (3455)10 = ( )16 |
| --- | --- |

3-2	Conversion Héxadécimal – Décimal

Inversement, il s’agit maintenant de convertir le nombre Hexadécimal  3EF en base 10

Nous procéderons comme pour la base 2, mais cette fois nous utiliserons les puissances de 16.

3		      E		                 F

3 x   .......	+          E x .......      +              F  x ........

3  x   .......	+          14 x .......     +             15  x ........

+		            +			              =

3EF   en   Base 16    correspond     à     1007  en   Base 10  soit (3EF) 16   =   (1007) 10

Exercice d’application :

| (ABC)16 = ( )10 | (E2)16 = ( )10 |
| --- | --- |

3-3	Conversion Héxadécimal - Binaire

Il suffit de remplacer chaque chiffre hexadécimal par son équivalent binaire de 4 bits . Soit à convertir le nombre   ( 9F2 ) 16 en  binaire    :

| 9 F 2 1001 1111 0010 | ( 9F2 ) 16 = ( ...................................... ) 2 |
| --- | --- |

3-4	Conversion Binaire - Héxadécimal

Cette conversion est l’inverse de la précédente.

Le nombre binaire est divisé en groupes de 4 bits, puis on substitue à chaque

groupe son chiffre hexadécimal équivalent.

Au besoin , on ajoute des zéros à gauche pour obtenir un dernier groupe

de 4 bits .

(1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 ) 2  = 	0011	           1010		  0110

=    .........	       ........... 		............

(1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 ) 2  = (  ............................  ) 16

4 – Conclusion

Notre système est le décimal, mais les machines fonctionnent en binaire.

L’hexadécimal est du binaire.

Comparaison des codes :

Pour coder 255 en décimal, il faut 3 chiffres (digits). Il en faut 8 en binaire, mais seulement 2 en hexadécimal.

L’hexadécimal est plus compact que le décimal tout en contenant du binaire.

Tableau de correspondance

| Décimal | Binaire | Hexadécimal |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

# Text boxes

1007

16

16

62

15

3

14