## Slide 1: Projet Banc De Test Hydraulique
ANDALOUSSI Aimane
AKOUEBIHIN Willfried
EL MAROUDI Marouanne
NEBA Anass
KRIFA Ilyes
MATHIEU NICOLAS
Tuteur:

## Slide 2: Sommaire
I) Présentation du banc
II) Recueil de données
III) Démarche de dimensionnement
IV) Conception du carter

## Slide 3: I) Présentation du banc

## Slide 4
Bâche
Filtre
Manomètre
Pompe à cylindré variable
Limiteur de pression
Pompe de gavage
Moteur à cylindré fixe
Vanne de charge factice
Moteur électrique

## Slide 5: Bâche
Fonction : Réservoir stockant l’huile du circuit à pression ambiante (1013Pa)
Volume=70L

## Slide 6: Manomètres
Fonction :
Permettre de mesurer la pression au niveau de la pompe a cylindré variable ainsi qu’au niveau des 2 limiteurs de pression.

## Slide 7: Filtre
Fonction:
Débarrasser l’huile de ses impuretés lors de son entrée dans la pompe de gavage.

## Slide 8: Pompe de gavage
Fonction:
Pompe à engrenage qui aura pour fonction :
-Apport en huile fraiche ;
-Compensation des fuites ;
-Assurer le maintien des pistons/patins sur le plateau came ;
-Assurer le pilotage de la servocommande de variation de cylindré.

## Slide 9: Vanne de charge (factice )
Fonction :
Elle permettra de faire forcer le moteur hydraulique et pouvoir réaliser une série de mesures.

## Slide 10: Moteur à cylindrée variable
Fonction :
Transforme l’énergie hydraulique provenant de la pompe de tête en énergie mécanique.
Cylindré max: 60cm3
Cylindré min : 12cm3

## Slide 11: Limiteur de pression
Fonction :
C’est un système de régulation, il permet de limiter la pression interne du circuit haute pression

## Slide 12: Pompe à cylindrée variable
Fonction :
Grâce à l’énergie mécanique du moteur électrique,
elle va fournir une puissance hydraulique dans le circuit.
Cylindré max: 33cm3
Cylindré min : 0cm3

## Slide 13: Moteur électrique
Fonction :
Moteur asynchrone permettant de transformer l’énergie électrique en énergie mécanique et actionner la pompe.
Câblage : en étoile (Y)
Vitesse de rotation : 1430 tr/min
Fréquence : 50 Hz
Intensité : 15,7 A
Tension : 380 V
Puissance : 10 cv (soit 7,3 kW)

## Slide 14
Schéma hydraulique

## Slide 15: II) Recueil de données

## Slide 16: Schéma bloc

## Slide 17: III) Démarche de dimensionnement

## Slide 18: 1-Dimmensionment par le débit
On cherche à savoir quelle sera notre débit maximal
 |  | Qth pompe de charge(l/min) |  |  |  |  |  |  | 
 | Cylindrée pompe de charge | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
 | Cylindrée pompe 33cm^3 | 0,00 | 17,71 | 35,41 | 53,12 | 70,83 | 88,53 | 106,24 | 123,95
 | Cylindrée pompe 13,2 cm^3 | 0,00 | 7,02 | 14,05 | 21,07 | 28,09 | 35,11 | 42,14 | 49,16
 |  |  |  |  | Nmoteur (tr/min) |  |  |  |  | 
Npompe | Cyl Pompe (cm3/tr) | η vpompe | Qre pompe -> moteur (l/min) | η vmoteur | Cyl mini(12) | Cyl int (36) | Cyl max(60) | η vpompe | Qdrain | Qth pompe
0,00% | 0 | 92,00% | 0,00 | 82,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% | 0 | 0
20,00% | 6,6 | 94,00% | 8,87 | 91,00% | 672,77 | 224,26 | 134,55 | 94,00% | 0,7984548 | 8,0732652
40,00% | 13,2 | 95,50% | 18,03 | 93,50% | 1404,57 | 468,19 | 280,91 | 95,50% | 1,1717277 | 16,8548523
60,00% | 19,8 | 95,60% | 27,07 | 94,00% | 2120,34 | 706,78 | 424,07 | 95,60% | 1,62409104 | 25,44409296
80,00% | 26,4 | 95,70% | 36,13 | 94,00% | 2830,08 | 943,36 | 566,02 | 95,70% | 2,16771984 | 33,96094416
100,00% | 33 | 95,80% | 45,21 | 94,00% | 3541,29 | 1180,43 | 708,26 | 95,80% | 2,7124812 | 42,4955388
 | Cas le plus defavorable |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19
Cavitation: naissance et oscillation de bulles de gaz et de vapeur dans un liquide soumis à une dépression.
Perte de rendement
Nuisances sonores
Vibrations

## Slide 20
Données:
Diamètre intérieure orifice ≈ 25mm
On se place dans le mode aspiration, la vitesse d’écoulement conseillée ici est de 4m/s.
On en déduit Qmax ≈ 55l/min

## Slide 21
On sait grâce à l’abaque qu’il faut brider la pompe de charge a 15cm^3/tr afin d’éviter la cavitation.
Pour 15cm^3/tr on a un débit de 53,12l/min ce qui est inferieure au 55l/min maximum que nous avions trouver précédemment.

## Slide 22: 2-Dimmensionment par la pression
Ici on dimensionne le circuit haute pression en pression afin de protéger le moteur électrique.
On cherche donc la pression à la quelle il faudra tarer le limiteur de pression.
Puissance utile moteur(W) | Npompe(%) | Cyl pompe (cm3/tr) | η globale | η volumétrique | Puissance pompe (W) | Debit Haute pression (l/min) | Pression calcule(bar) | Puissance hydro (W)
7500 | 0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,00 | ∞ | 0
 | 5% | 1,65 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,00 | ∞ | 0
 | 10% | 3,3 | 0,0% | 0,0% | 0 | 0,00 | ∞ | 0
 | 15% | 4,95 | 88,2% | 94,0% | 6615 | 6,65 | 596,5021439 | 6615
 | 20% | 6,6 | 88,9% | 94,5% | 6667,5 | 8,92 | 448,5413576 | 6667,5
 | 25% | 8,25 | 89,0% | 94,8% | 6675 | 11,18 | 358,0998978 | 6675
 | 30% | 9,9 | 88,9% | 95,0% | 6667,5 | 13,45 | 297,4537424 | 6667,5
 | 35% | 11,55 | 88,8% | 95,2% | 6660 | 15,72 | 254,1385276 | 6660
 | 40% | 13,2 | 88,7% | 95,5% | 6652,5 | 18,03 | 221,423032 | 6652,5
 | 45% | 14,85 | 88,6% | 95,5% | 6645 | 20,28 | 196,5985783 | 6645
 | 48% | 15,675 | 88,6% | 95,5% | 6642 | 21,41 | 186,1671984 | 6642
 | 50% | 16,5 | 88,5% | 95,5% | 6637,5 | 22,53 | 176,7390154 | 6637,5
 | 55% | 18,15 | 88,4% | 95,6% | 6630 | 24,81 | 160,3224052 | 6630
 | 60% | 19,8 | 88,3% | 95,7% | 6622,5 | 27,08 | 146,7192219 | 6622,5
 | 100% | 33 | 88,0% | 95,8% | 6600 | 45,21 | 87,59507716 | 6600

## Slide 23
Zone interdite
On constate que dans certaine configurations il est possible d’être dans la zone interdite .

## Slide 24
1ère solution:
Tarer le limiteur à 87,9bars
-Impossible d’entrer dans la zone interdite
-Plage normale d’un circuit hydrostatique 150-400bars .
Pression dans le circuit pompe de charge avec limiteur
0
0
0
7,295614162
10,48235215
13,14520259
16,04181827
18,67613647
21,41008818
24,53516316
26,0561438
27,42751979
30,32137177
33,06056902
55,10094837

## Slide 25
2ème solution:
Changer le moteur afin d’avoir plus de puissance.
-Plage de pression augmenter.
-Soucis d’encombrement et de mise en place + Prix.
Moteur triphasé 15kW 1500 tr/min Hauteur d'axe 160mm
Moteur bobiné.
Poids: 133 kg.
Prix: 853,84€ HT

## Slide 26
3ème solution:
Brider la pompe à 15cm^3/tr + limiteur tarer a 200bars.
-Impossible d’atteindre la zone interdite
-Plage de cylindrée limité, non compatible pour les tps.

## Slide 27
4ème solution:
Placer deux capteurs:
-capteur de position (position manivelle : cylindrée)
-capteur de pression dans le circuit haute pression.
-Fonction « ET » entre les deux.
Dangereux si mauvaise manipulation des élèves.

## Slide 28
Solution choisie : placer deux capteurs et un indicateur sur le manomètre de la vanne de charge.

## Slide 29: IV) Conception du carter

## Slide 30
CONCEPTION
Risque liés aux fortes pression dans le circuit hydraulique
CARTER

## Slide 31: CONCEPTION FINALE

## Slide 32: CHOIX DE SOLUTION
1ère solution > PORTE BATTANTE
2ème Solution > PORTE GLISSIERE

## Slide 33: SOLUTION RETENUE
PORTE BATTANTE
  Plus simple à réaliser
  Moins chèr
  Facile d’accès

## Slide 34: CONCEPTION DU CARTER
1ère étape : cadre du carter
  TUBE EN U fixé au bâti
  MIP > Appui plan + centrage long
  MAP > Taraudage -> Vis

## Slide 35: PROBLEME
Ici, problème de rotulage

## Slide 36: SOLUTION AU PROBLEME
Fixé une tôle pliée au pieds inférieurs du bati
  un deuxième point d’appui > limitera le rotulage
MIP > Appui plan + centrage long MAP > vis + écrou

## Slide 37: CADRE SUPERIEUR
Equerre + vis-écrou

## Slide 38: PORTE
Cadre du carter réalisé > conception des portes
Portes montés sur charnières
MIP > Appui plan + centrage long MAP > vis + écrou

## Slide 39: FERMETURE PORTE
Verrou & poignée
MIP: Appui plan – centrage court
MAP : vis - écrou

## Slide 40: ACCOUPLEMENT
Cannelure sur la vanne de charge & moteur hydraulique

## Slide 41: ACCOUPLEMENT
Problème de coaxialité
  Accouplement élastique

## Slide 42: ACCOUPLEMENT

## Slide 43: Merci de votre attention