SARL AU CAPITAL  SOCIAL  DE : 20 936 000,00DA

NOUVEAU PESE-ESSIEUX

## STATIQUE POUR CAMIONS PED

- NOTRE SYSTEME DE PESAGE SPECIALEMENT CONCUE POUR LA MESURE DES VEHICULES.

- SA CONCEPTION SIMPLE ET ROBUSTE ET EN UNE PIECE PERMET D'ETENDRE LES POSSIBILITES DE VERIFICATION A TOUS LES VEHICULES

BILANCIAI  ALGERIE  S.A.R.L.  SIEGE  SOCIAL                       			SERVICE  APRES  VENTE

Rue des Frères DJILI Locale N°139 EL HARRACH ALGER.                			01, Rue de l’Aurés Z.I.  Route de l’ARBAA

BP 125  Code Postal  16 302  ALGER                                                			EL-HARRACH    ALGER

Mobile : 0661.51.93.39		                                     			Tel / Fax : 021 51.11.98 / 021.52.76.15

Mail : bilanciaiDZ@ yahoo.fr             www.coopbilanciai.it                                                     Tél 021 82 22 66/ 021.82.22.65

Ce projet à pour but d’apporter une solution performante au pesage des véhicules sur les infrastructures routières.

Notre système se compose de :

- Plate forme de pesage récepteur de charge,

- Système intelligent de traitement des données

1. Plate forme de pesage récepteur de charge :

Notre plate forme de pesage se présente en une seule pièce de dimensions 3200 x 600

(schéma de présentation joint)

Ce système à trois avantages :

1.1- Il permet d’éviter les problèmes de centrage innérants des véhicules sur les pèses

Roues séparés. (lors de nos essais sur le site de Rupt (55), nous avons pu constater à

plusieurs  reprises que les roues « sortaient » des plates formes de pesage dés que le

véhicule n’était pas  exactement dans l’axe, ce qui engendrait un nouveau passage sur

le système, d’où des pertes  de temps importantes)

1.2- Il permet d’étendre les possibilités de vérification  à tous les véhicules quelque soit

l’entraxe des roues sur un même  essieu (véhicule léger, camionnette, camion,..) et le

passage plus facile des roues jumelées.

1.3- Avec un largeur de 600 mm pour la prise d’information, nous avons un temps de mesure

de  pesage qui permet une meilleure stabilité de cette information à la vitesse demandée.

Notre plate forme sera équipée de 4 capteurs de pesage homologués ONML R60, Elle sera installée

à demeure avec un système anti-vol. La plaque supérieur étant forte épaisseur nous garantira contre

les éventuelles dégradations dues au vandalisme, et apportera de l’inertie au dispositif.

2. Système intelligent de traitement des données

Le logiciel de traitement de données mis au point par PLCD est à la fois très complet et simple d'utilisation.

Il communique (à l’aide la liaison 232) avec l’indicateur de poids W100 dans lequel il vient récupérer les valeurs de poids des essieux du camion qui vient de passer.

Après acquisition des mesures de poids, le logiciel met à disposition les valeurs suivantes :

1.		Poids par essieu,

2.		Poids total du véhicule,

3.		Proposition du type de véhicule pesé à valider (un contact permettra d'activer un feu rouge ou vert pour indiquer si le poids mesuré est admissible ou non).

Après le passage du véhicule en infraction de surcharge, l'opérateur pourra saisir les différentes informations nécessaires à l'impression d'un rapport de pesage :

      - Date & heure du passage (automatique),

      - Immatriculation du véhicule tracteur,

      - Immatriculation de la remorque,

      - Département de provenance,

      - Pays de provenance,

      - Nom du chauffeur,

      - Raison sociale du transporteur

Les données étant sauvegardées automatiquement sur le disque dur du micro-ordinateur.

3. Gestion des profils

Ce logiciel permet de gérer plusieurs profils de camions avec un PTRA et un poids par essieux.

Il est possible d'enregistrer, de supprimer ou de modifier les paramètres des véhicules permettant la présélection

      - Type du véhicule (nom),

      - Aspect du véhicule (suivant dessins ou photos à fournir au format image, JPG, BMP,…),

      - Nom de chaque essieu

      - Numéro de chaque essieu,

      - Poids à l'essieu,

      - Poids total en charge.

4. Gestion des paramètres

Cette partie du logiciel est protégée par un mot de passe connu seulement par les personnels autorisés. Il est possible de vérifier/paramétrer :

- Communication :

  - Permet de gérer les paramètres de communication de la liaison série entre l'indicateur de pesage et le micro-ordinateur, et de tester cette communication.

- Paramètres pèse essieux :

  - Poids déclenchement cycle : Poids à partir duquel la présence d'un véhicule est détectée.

  - Tempo stabilité : Temps minimum requis pour la stabilité du poids avant de mémoriser la valeur de poids.

5. Gestion des bilans

Cette partie permet à l'opérateur de :

- Visualiser / imprimer les informations sauvegardées pour un véhicule suivant son numéro d'immatriculation.

- Visualiser / imprimer les informations sauvegardées pour une entreprise de transport (permet de mettre en évidence les infractions répétées d'une entreprise).

- Visualiser la liste des véhicules passés et sauvegardés entre deux dates saisies. Il est possible d'exporter sur clé USB ces données au format EXCEL (cette manipulation ne supprimera pas les données exportées du disque dur). En sélectionnant un véhicule sur cette liste à l'écran, l'opérateur pourra visualiser / imprimer les informations sauvegardées pour ce véhicule.

- La durée maximum de sauvegarde de ces données sur le disque dur local est de 12 mois minimum.

6. Rapport en fin de pesée

# Text boxes

PESE-ESSIEUX STATIQUE

- LA MISE EN SERVICE DE NOTRE SYSTEME DE PESAGE STATIQUE DE VEHICULES NE PRESENTE AUCUNE DIFFICULTE. D'INSTALLATION