CNFETP NANTES

Formation Réseau – Niveau 1

SOMMAIRE

1ère partie : Présentation des réseaux

1.	Le réseau local.	3

2.	Le réseau Internet.	4

3.	Le fonctionnement d’Internet.	5

3.1.	Les différents acteurs du réseau.	5

3.2.	Le parcours d’une connexion.	6

4.	Notion de socket.	7

5.	Carte réseau	8

5.1.	Introduction	8

5.2.	Aspect matériel.	8

5.3.	Rôles de la carte réseau.	8

5.4.	Aspect logiciel.	9

5.4.1.	Configuration	9

5.4.2.	Vérification.	9

5.4.3.	En résumé :	10

5.5.	Rôle sommaire de chaque paramètre IP.	10

5.6.	Outils et tests.	10

5.7.	En cas de panne…	10

6.	Adressage IP.	11

6.1.	Adressage d’une machine.	11

6.2.	Anatomie d’une adresse IP.	11

6.3.	Masque de réseau.	11

6.4.	Deux adresses particulières.	12

6.5.	Adresses non utilisées :	12

6.6.	IP publique, IP privée.	12

6.7.	Quelques exercices.	13

7.	Equipements de réseau.	14

7.1.	Liaison filaire	14

7.2.	La connectique des câbles UTP, FTP, STP.	14

7.3.	Wifi, 802.11.	15

7.3.1.	Les normes.	15

7.3.2.	Modes de fonctionnement.	15

7.3.3.	Paramètres importants en Wifi	16

7.4.	CPL.	17

8.	Administration distante.	18

8.1.	Notion de port.	18

8.2.	Le pare-feu.	19

8.3.	Le routeur	19

Annexes

Supports de transmission

Câblage prise RJ45 (murale ou panneau de brassage)

Configuration Hyperterminal ou Putty

Affecter une IP au SRW208

Tutoriel Italc

1ère partie : Présentation des réseaux

Cette première partie a pour objectif de présenter les différents réseaux que nous allons rencontrer/utiliser :

- Le réseau local

- Le réseau Internet

# Le réseau local.

Il existe plusieurs types de réseaux, bien souvent interconnectés les uns avec les autres :

- Le réseau téléphonique.

- Le réseau du particulier.

- Le réseau d'entreprise.

- Le réseau Internet.

Le réseau que l'on retrouve dans un lycée est un mélange de réseau domestique et de réseau d'entreprise:

- Il est relativement simple dans sa structure (réseau domestique)

- Il dispose de serveurs et d'équipements assez nombreux (entreprise)

Le schéma ci-dessous présente un réseau local simple :

Rôle des différents éléments :

- PCs : 				Ils possèdent une adresse IP unique et peuvent héberger des fichiers, 								partager une imprimante, …

- Switch : 				Aussi appelé commutateur, il relie les ordinateurs entre eux. On 										peut le remplacer par un hub (concentrateur), moins performant.

- Modem-routeur :	Il établit la communication entre deux réseaux : Internet et le réseau 									local (LAN). Il possède une adresse IP côté LAN (Local Area Network) 								et une autre adresse IP côté WAN (Wide Area Network ou réseau 										distant).

La connexion entre ces différents éléments utilise un support de transmission (filaire ou sans fil).

# Le réseau Internet.

Les communications entre ordinateurs utilisent comme support physique du câble en cuivre, de la fibre optique ou l’air, dans le cas de réseaux sans fil. Ces supports de transmissions sont organisés sous la forme d’un gigantesque réseau ou plus précisément, sous la forme de réseaux de réseaux.

Il existe des réseaux locaux, lesquels sont reliés pour former des réseaux régionaux puis nationaux. Enfin, des points de convergence mettent en relation ces différents réseaux nationaux, qu’ils soient publics ou privés.

Réseau Proxad (Free)

Réseau RENATER (Ens. Sup, CNRS, Inserm, …)

Différentes liaisons sont empruntées par l’Internet. Nous avons :

-	Les liaisons terrestres qui acheminent aussi bien de l’Internet que du téléphone.

-	Les liaisons sous-marines qui traversent les mers et océan.

-	Les liaisons satellites venues au secours des liaisons sous-marines qu’Internet partage avec le téléphone et la télévision.

-	Les liaisons locales mises en place par des professionnels ou les fournisseurs d’accès.

Carte interactive des liaisons sous-marines :

http://www.cablemap.info

Video sur la rupture d’un câble sous-marin :

http://www.orange.com/sirius/dossiers_anim/cables_sous_marins/index_fr.html

Pose d’un câble sous-marin :

http://www.youtube.com/watch?v=v1JEuzBkOD8&feature=related

# Le fonctionnement d’Internet.

En tant qu’utilisateurs, nous n’avons qu’une vue très partielle du fonctionnement d’Internet. Pourtant, la compréhension du mécanisme d’une connexion est essentielle à la maitrise du fonctionnement d’un réseau, fut-il de petite taille.

Vidéo Netexpress : le parcours d’une connexion.

## Les différents acteurs du réseau.

L’utilisateur :					Ou plutôt, son modem…Identifié par une adresse IP unique, il utilise des 										logiciels de navigation, de téléchargement, de messagerie, …

- Le fournisseur d’accès : Il établit la connexion entre l’utilisateur et le réseau au niveau du central 										téléphonique via un appareil nommé DSLAM.

Il fournit une adresse IP unique à l’utilisateur.

Il autorise la connexion au réseau Internet moyennant un abonnement.

- Le Serveur DNS :			Il établit la correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. 									Le service DNS est souvent fournit par le fournisseur d’accès. S’il ne 											connait pas la réponse, il transmet la requête à un autre serveur.

- Le routeur :					Il transmet l’information en utilisant la route la plus efficace (pas 												forcément la plus courte).

- Les serveurs Internet :	Identifiés par une adresse unique, ils proposent un service (consultation 										de pages web, téléchargement ftp, chat, envoi de courrier, …).

Ils sont disséminés partout dans le monde.

## Le parcours d’une connexion.

L’utilisateur demande à consulter le site							le navigateur demande au serveur

www.kerviguen.fr															DNS l’adresse IP du site www.kerviguen.fr

Le serveur DNS lui répond

Le navigateur connait maintenant l’adresse						Le serveur www.kerviguen.fr reçoit la

du site. Il le contacte et lui demande									demande et prépare l’envoi : découpage

sa page web (car il s’agit d’un www)									et étiquetage des paquets.

Les paquets sont expédiés puis acheminés						L’ordinateur reçoit les paquets, les

par les routeurs. Ils n’empruntent pas 								réassemble et affiche la page web

forcément le même chemin												demandée

# Notion de socket.

Pour pouvoir communiquer entre eux, les ordinateurs utilisent une adresse IP unique. Cette adresse permet d’envoyer et recevoir des paquets de données d'un ordinateur à l'autre.

Imaginons maintenant que nous ayons plusieurs programmes qui fonctionnent en même temps sur le même ordinateur :

- un navigateur

- un logiciel d'email

- un logiciel pour écouter la radio sur Internet.

Si l'ordinateur reçoit un paquet IP, comment savoir à quel logiciel donner ce paquet IP ?

En fait, à chaque logiciel correspond un numéro unique appelé port. Ce numéro est transmis en même temps que l’adresse IP. Les données reçues sont alors transmises au « bon » logiciel.

Un ordinateur possède 65535 ports. Les 1000  premiers sont réservés (http :80,  ftp : 21, https : 443, …).

Le couple Adresse IP – n° de port est appelé socket

Démonstration : analyse des trames transmises lors de l’établissement d’une connexion

2nde partie : Aspect matériel

Cette seconde partie a pour objectifs d’expliquer le rôle et la configuration des différents équipements du réseau local.

# Carte réseau

## Introduction

La connexion entre ordinateurs nécessite une carte réseau implantée dans chaque ordinateur (PC ou autre) et éléments de réseau (commutateur, routeurs, …).

Ces cartes sont aussi appelées : NIC (Network Interface Card).

Les cartes réseaux local les plus courantes sont de type Ethernet.

## Aspect matériel.

Une carte réseau est connectée à l’ordinateur via un port PCIe ou USB.

De plus, la carte mère de l’ordinateur intègre généralement une carte réseau.

Pour connecter cette carte au réseau Ethernet, il suffit d’utiliser la prise de type RJ45 de la carte. Celle-ci possède généralement une ou plusieurs diodes, indiquant la qualité et l’activité de la connexion.

Les cartes réseau sans fil ne possèdent évidemment pas de prise RJ45 mais une antenne !

Le fonctionnement de la carte est géré par un chipset implanté sur le circuit imprimé.

## Rôles de la carte réseau.

- Elle possède une adresse MAC, affectée par le constructeur de la carte, ce qui lui permet d’être identifiée de façon unique dans le monde parmi toutes les autres cartes réseau.

- Avant que la carte émettrice envoie les données, elle dialogue électroniquement avec la carte réceptrice pour s’accorder sur la qualité de la transmission, notamment la vitesse.

- Elle convertit les données à envoyer sur le câble, la fibre optique ou l’atmosphère à l’aide d’un transceiver.

## Aspect logiciel.

### Configuration

Afin de communiquer sur le réseau la carte doit être configurée. Nous ne verrons ici que le paramétrage utilisant le protocole TCP/IP V4.

Il existe 2 modes de configuration :

Mode automatique												Mode manuel

### Vérification.

En mode automatique, l’ordinateur interroge un serveur DHCP qui lui enverra ses paramètres IP.

Si aucun serveur DHCP ne répond, l’ordinateur s’attribuera lui-même une adresse IP, de type APIPA. APIPA utilise 169.254.0.0/16 comme plage d'adresse IP.

Pour vérifier les paramètres de la carte réseau, il suffit de taper, dans l’interface de commande : ipconfig /all

### En résumé :

- En mode manuel, VOUS définissez les paramètres IP (Adresse, masque, passerelle, DNS).

- En mode automatique, c’est un serveur DHCP qui les attribue à votre ordinateur.

- Le mode automatique APIPA est utilisé si le PC ne peut correspondre avec un serveur DHCP. Cela traduit souvent une défaillance du réseau (câblage ou serveur DHCP hors service).

## Rôle sommaire de chaque paramètre IP.

  - Adresse et masque : 	Permet de repérer la machine dans le réseau. Ces informations feront 									l’objet d’un cours spécifique.

  - Passerelle : 					indique la machine vers laquelle seront envoyées toutes les requêtes 											pour « sortir » du  réseau IP local (typiquement Internet).

  - DNS :						Serveur(s) permettant de réaliser la correspondance IP – Nom de 										domaine.

## Outils et tests.

Parmi les outils utiles pour vérifier et dépanner un réseau, on peut citer ceux-là :

- Ipconfig (et ses options) : 	Pour visualiser les paramètres IP.

- Ping : 								Pour tester la connexion entre deux machines (attention, certains firewall s										interdisent le ping ; ce n’est pas pour cela que la connexion est 														inexistante !)

- Tracert : 							Permet de « tracer » une connexion en indiquant tous les points de passage 										(routeurs).

- Nslookup : 						Permet de tester la résolution DNS.  En effet, le « surf » est impossible si 											cette résolution ne fonctionne pas, même si la connexion est bonne.

- Route print : 					Affiche la table de routage de la machine

## En cas de panne…

Les causes de pannes sont multiples. Cependant, une bonne méthode permet d’arriver à localiser la panne (et à dépanner). On commence généralement par le matériel avant d’arriver au logiciel :

- câblage

- verifier config  (ip, mask, gw)

- ping vers la passerelle et vers un poste voisin

- nslookup

- ping vers un site web

Faire le TP 1 : Carte réseau, paramètres et outils

# Adressage IP.

## Adressage d’une machine.

Chaque hôte, (noeud d'un réseau TCP/IP impliqué dans le réseau Internet) que ce soit une station de travail, un routeur ou un serveur, doit avoir une adresse IP unique. Cette adresse ne dépend pas du matériel utilisé pour relier les machines ensemble, c'est une adresse logique notée sous forme de : w.x.y.z

Exemple d'adresses IP : 		212.217.0.12		193.49.148.60			87.34.53.12

## Anatomie d’une adresse IP.

- Une adresse IP est un nombre de 32 bits codé sur 4 octets (un octet = 8 bits) séparés par un point.

On trouve souvent cette adresse avec des valeurs décimales. On appelle cette notation le décimal pointé.

- Chaque nombre est compris entre 0 et 255.

- Toute adresse IP est composée de deux parties distinctes:

- Une partie nommée Identificateur (ID) du réseau : net-ID située à gauche, elle désigne le réseau contenant les ordinateurs.

- Une autre partie nommée identificateur de l'hôte : host-ID située à droite et désignant les ordinateurs de ce réseau.

| (---------------------------------------4 octets--------------------------------------------( |
| --- |
| Net ID | Host ID |
| Identifiant du réseau | Identifiant de l'hôte |

- Pour savoir où se situe la limite entre net-ID et host-ID, il faut connaitre le masque de sous-réseau

## Masque de réseau.

Le masque de sous-réseau nous indique la séparation entre la partie Réseau et la partie Hôte d'une adresse IP

Exemples :

@IP:					192.	168.	1.	125									@IP:				192.	168.	1.		125

Masque:				255.	255.	0.	0										Masque:				255.	255.	255.	0

Partie Réseau :																	Partie Réseau :

Partie Hôte:																		Partie Hôte:

Dans le réseau 192.168, la machine possède 								Dans le réseau 192.168.1, la machine l'adresse  1.125																	possède l'adresse 125

Adresses possibles

192.168.0.0 à 192.168.255.255												192.168.1.0 à 192.168.1.255

## Deux adresses particulières.

Parmi les adresses possibles, deux sont spécifiques et ne doivent pas être utilisées par des machines :

- Toute la partie Hôte est à 0 : C’est l’adresse du réseau

Ex : 192.168.0.0

- Toute la partie Hôte est à 255 : C’est l’adresse de diffusion (broadcast) utilisée pour communiquer avec toutes les machines du réseau.

Ex : 192.168.255.255

## Adresses non utilisées :

Certaines adresses ne sont pas utilisées pour adresser des machines. Il s’agit des réseaux :

- 0.x.x.x						Le premier réseau. La première adresse 0.0.0.0 désigne les réseaux inconnus.

- 127.x.x.x						Ce réseau désigne l’ordinateur lui-même (localhost). Cette adresse est dite 									de bouclage. Elle permet notamment d’effectuer des tests.

- Au-delà de 224.x.x.x:		Ce sont des adresses réservées à des applications particulières.

## IP publique, IP privée.

Parmi toutes les dresses disponibles, il existe deux grandes catégories très particulières : Ce sont les adresses privées et publiques.Dans un réseau privé, comme celui d'une entreprise ou chez un particulier, on peut utiliser les adresses privées en toute liberté. Par contre, les machines utilisant ces adresses ne pourront se connecter à Internet directement : il faudra passer par un modem-routeur-Nat.

Le schéma ci-dessous présente un réseau local relié à Internet pare un routeur. Ce routeur possède deux adresses IP :

Une IP publique, achetée ou fournie par le FAI.

Une IP privée, librement paramétrée par l’administrateur du réseau local.

Classe A : plage de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 ;

Classe B : plage de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ;

Classe C : plage de 192.168.0.0 à 192.168.255.55

En résumé :

Les adresses publiques sont utilisées sur Internet (et sont donc uniques) alors que les adresses privées ne peuvent circuler sur Internet.

Un modem-routeur connecté à Internet possède donc une IP privée (coté LAN) et un IP publique (côté WAN). Voir schéma ci-dessus.

## Quelques exercices.

- Donner la partie réseau et la partie hôte pour les adresses suivantes

Partie réseau								Partie hôte

10.10.2.25	/	255.0.0.0

45.23.35.10	/	255.255.0.0

192.168.55.5 /	255.255.255.0

- Donner la première et la dernière adresse utilisable pour une machine dans les réseaux suivants

1ère adresse possible				Dernière adresse possible

10.10.2.25	/	255.0.0.0

45.23.35.10	/	255.255.0.0

192.168.55.5 /	255.255.255.0

- Dans un lycée, on doit adresse 350 machines. Quel masque devra-t-on utiliser?

255.0.0.0						255.255.0.0							255.255.255.0

- Indiquer quelles adresses ne peuvent être affectées à un ordinateur.

151.23.10.0	/	255.255.0.0

0.2.55.1		/	255.0.0.0

239.1.1.5	 /	255.255.255.0

123.123.123.123	/	255.0.0.0

192.168.1.0 / 	255.255.255.0

192.168.1.0 / 	255.255.0.0

172.30.0.255 / 255.255.255.0

172.30.0.255 / 255.255.0.0

172.30.255.255 / 255.255.0.0

# Equipements de réseau.

Pour relier les machines entre elles, nous utilisons différents supports et équipements. Ce chapitre traite des éléments couramment rencontrés dans un réseau local. L’annexe sur les supports de transmission propose une information plus complète sur le sujet.

## Liaison filaire

Le support le plus souvent utilisé pour les communications de données est un câblage qui utilise des fils de cuivre. Le câble utilisé pour les liaisons informatiques est à paires torsadées.

Une paire de fils forme un circuit qui peut transmettre des données. Le câble utilisé dans les réseaux Ethernet est composé de 4 paires de fils :

Les données sont transmises sur les câbles en cuivre sous forme d’impulsions électriques mais sont soumises à des interférences diverses.

On peut atténuer ou éliminer ces interférences en utilisant des techniques particulières comme la torsade ou le blindage

UTP, STP, FTP sont différents types de blindage

## La connectique des câbles UTP, FTP, STP.

Le câblage UTP, terminé par des connecteurs RJ-45, est un support en cuivre courant pour l’interconnexion de périphériques réseau, tels que des ordinateurs, avec des périphériques intermédiaires, tels que des routeurs et commutateurs réseau.

Il existe deux normes de câblage qui détermine la position des fils dans le connecteur : 568A et 568B

La seconde norme est la plus couramment utilisée.

Selon les appareils que l'on veut connecter, il faut utiliser des câbles droits (même câblage de chaque côté) ou  des câbles croisés

Remarque : 	Le connecteur RJ45 ressemble au RJ11 utilisé dans la téléphonie mais ce dernier est 							plus petit et ne possède que 4 broches.

## Wifi, 802.11.

Apparu en 1999 et aujourd'hui largement utilisé, le système Wifi permet la transmission sur des distances inférieures à 100m. L'utilisation du Wi-Fi se justifie partout où l'on ne souhaite pas installer de câbles : salles de réunion, lieux publics, locaux temporaires, domiciles...

### Les normes.

Il existe plusieurs normes Wifi mais les plus utilisées sont les suivantes:

| Nom de la norme | Description |
| --- | --- |
| 802.11b | La norme 802.11b est une norme très répandue. Elle propose un débit théorique de 11 Mbps avec une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La plage de fréquence utilisée est la bande des 2.4 GHz, avec 13 canaux radio disponibles. |
| 802.11g / g+ | La norme 802.11g offre un haut débit (54 Mbps théoriques) sur la bande de fréquence des 2.4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme 802.11g pourront fonctionner en 802.11b. La norme g+ permet des débits de 108 Mbps mais est propriétaire (liée au constructeur) |
| 802.11n | La norme 802.11n fait passer les débits à 540Mbps. Cette technique en développement utilise la technologie MIMO (Multiple - Inpout Multiple - Outpout) qui repose sur l'utilisation de plusieurs antennes au niveau de l’émetteur et du récepteur. 802.11n n'est pas compatible avec les deux précédentes car les fréquences utilisées sont différentes (5GHz) |
| 802.11ac | La norme 802.11ac est normalisée depuis début 2014. Elle permet de porter le débit à plus de 1Gbps, sur la bande des 5Ghz. De fait, elle est rétro-compatible avec la 802.11n (sur 5 GHz) |

### Modes de fonctionnement.

Mode infrastructure : un point d'accès (AP) gère l'ensemble de stations.

Mode Ad-hoc : Pas de point d’accès. Les stations communiquent directement entre elles.

### Paramètres importants en Wifi

Configuration générale

Nom du réseau sans fil

Réseau visible ou non

2 bornes utilisant le même

canal vont se perturber

Compatibilité b / g

Chiffrement

Cryptage WEP (moins sûr)

Clé WEP (4 possibles)

Cryptage WPA (plus sûr)

Contrôle d'accès

Le filtrage par adresse MAC permet d’interdire la connexion aux machines qui ne sont pas listées ci-dessous (@MAC)

## CPL.

Le terme « courants porteurs en ligne » (CPL) fait référence à une technique permettant le transfert d'informations numériques en passant par les lignes électriques.

La technologie CPL superpose un signal à hautes fréquences au signal électrique classique (50Hz, 23V)

Le signal est reçu par tout boitier se trouvant dans le même circuit électrique.

Il est bien sûr possible de miser le CPL avec d'autres supports de transmission, comme le montre le schéma suivant :

Par défaut; Par défaut, l'installation de boitier CPL ne nécessite aucune configuration ni programme. Cependant, si on veut sécuriser quelque peu le réseau CPL, on utilise un outil spécifique qui permet de donner un nom au réseau CPL. Ce nom permet de rendre ce réseau invisible aux autres boitiers.

Faire les TPs 2,3,4,5 : Filaire, Wifi, CPL, Routeur

# Administration distante.

Lorsqu'on utilise un réseau, il est devenu courant de travailler sur un poste à distance, et ce, pour plusieurs raisons :

- Assistance/dépannage

- Démonstration

- Récupération de données distantes.

Pour ce faire, on utilise différents logiciels, parmi lesquels on peut citer :

- Bureau à distance

- VNC et dérivés

- Logmein, Teamviewer

- …

L'utilisation de ces logiciels n'est pas toujours simple et il est indispensable pour un technicien réseau de maitriser les différents paramètres qui entrent en jeu lors d'une prise en main à distance.

## Notion de port.

Les logiciels de prise en main à distance utilisent un port spécifique :

- VNC : 5900

- Bureau à distance :3389

## Le pare-feu.

Tout ordinateur correctement configuré doit disposer d'un pare-feu activé. L'action minimale de ce pare-feu est de :

- Bloquer toutes les demandes provenant de l'extérieur.

- Laisser passer les réponses à une demande in initiée par l'ordinateur.

En conséquence, pour autoriser la prise de contrôle depuis un autre poste, il faut

- autoriser le programme de contrôle (ou son port de fonctionnement) dans les exceptions

## Le routeur

Lorsque la prise de contrôle provient d'Internet vers un poste du réseau local, la demande est en fait reçue par le modem-routeur (la box). Il faut donc configurer le routeur pour qu'il fasse suivre la demande vers la machine à contrôler. Cette action s'appelle "Port Forwarding" ou" Redirection de port"

Faire le TP 6 : Administration distante

# Text boxes

82.165.98.4  ???

www.kerviguen.fr

= 213.186.33.19

82.165.98.4

82.165.98.4

www.kerviguen.fr

= 82.165.98.4

82.165.98.4

www.kerviguen.fr ?