## Slide 1: Circuits combinatoires
Introduction
Addition binaire
Soustraction
Comparaison
Décodage
Multiplexage
Encodage
Unité Arithmétique et Logique

## Slide 2: Circuits combinatoires
Introduction:
Un circuit combinatoire est un circuit numérique dont les sorties dépendent uniquement des entrées.
Si = F(Ei) E1 Si
Si =F(E1, E2,….,En) E2
En Sj
Parmi les principaux circuits combinatoires, on distingue les circuits d’opérations arithmétiques (addition, soustraction) et logiques (décodage, multiplexage, comparaison).
Remarque: Il est possible d’utiliser des circuits combinatoires pour réaliser d’autres circuits plus complexes.
CC

## Slide 3: Circuits combinatoires
2. Addition binaire:
a) Demi-additionneur:
  On commence par l’addition de 2 bits a et b en entrée ,avec en sortie la somme S et une retenue R. On l’appelle demi additionneur , parce qu'il ne tient pas compte de la retenue qui peut provenir des calculs précédents.
0 + 0 = 0 0 TV On déduit les équations
0 + 1 = 0 1 S = a oux b et R = a.b
1 + 0 = 0 1 a S
1 + 1 = 1 0 b R
a | b | S | R
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
DA

## Slide 4: Circuits combinatoires
b) L’additionneur complet:
Comme il faut tenir compte de la retenue provenant des bits de poids inférieurs, donc l’additionneur complet a 3 entrées a, b et r et 2 sorties S et R : d’où la TV suivante:
a S
b
r R
R = /a.b.r + a./b.r + a.b./r + a.b.r
= (a oux b).r + a.b
= a.b + a.r + b.r (après simplification)
S = /a./b.r + /a.b./r + a./b./r + a.b.r
= (a oux b) oux r
a | b | r | R | S
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
ADC

## Slide 5: Circuits combinatoires
c) Additionneur parallèle:
La méthode, pour additionner 2 nombres, consiste à mettre des additionneurs 1 bit en série, avec la retenue sortante de l’un qui devient entrante du suivant, ce qui correspond à la propagation de retenue.
Exemple: Additionneur 4 bits:
a3 b3 a2 b2 a1 b1 a0 b0 r0 = 0
r3 r2 r1
R4 S3 S2 S1 S0
ADC
ADC
ADC
ADC

## Slide 6: Circuits combinatoires
3. Soustraction:
Le demi-soustracteur est un soustracteur binaire qui ne tient pas compte de la retenue provenant des bits de poids inférieurs.
TV D = /a.b + a./b = a oux b
C = /a.b ( Opération a – b)
a D
b C
a | b | D | R
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
SA

## Slide 7: Circuits combinatoires
Remarque:
En binaire les nombres négatifs sont représentés en complément à 2 (soit A + /A = 2n – 1) .  - A = /A + 1 - 2n or sur n bits 2n = 0.  - A = /A + 1. Ce qui veut dire que l’on peut transformer la soustraction en addition:
A – B = A + /B + 1
Finalement, on utilise un additionneur au lieu d’un soustracteur.
a D Exemple : Réaliser un soustracteur complet.
/b
r C
D S

## Slide 8: Circuits combinatoires
4. Comparaison:
Il s’agit de comparer 2 nombres A et B de n bits chacun, avec comme résultat 3 sorties correspondant à A = B, A < B et A > B.
A n bits E (A = B)
S (A > B)
B n bits I (A < B)
TV d’un comparateur 1 bit: On déduit:
E = /a./b + a.b = a /oux b
S = a./b ; I = /a.b
ou E = /( S + I)
Comp
A | B | E | S | I
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 9: Circuits combinatoires
Exemple : Comparateur à 2 bits
  Etablir la TV du circuit;
  Générer les équations de sortie: E, S, et I;
  Faire le schéma;
  Réaliser le même circuit à l’aide de circuits comparateurs 1 bit et des portes.
  On dit que A = B Si A1 = B1, et A0 = B0;
  A > B Si A1 > B1 ou A1 = B1 et A0 > B0;
  A < B Si A1 < B1 ou A1 = B1 et A0 < B0.

## Slide 10: Circuits combinatoires
5. Décodage:
Dans un système numérique les instructions, tout comme les nombres , sont transportés sous forme de mots binaires;
  Un mot de 2 bits permet d’identifier 4 informations différentes;
  Un mot de 4 bits permet d’identifier 16 informations différentes.
  « La fonction de décodage consiste à faire correspondre à un code présent en entrée sur n lignes, une seule sortie active parmi les N = 2n sorties possibles. »
  « Un décodeur est un circuit à n entrées et 2n sorties, dont une seule est active à la fois. »

## Slide 11: Circuits combinatoires
Exemple 1: Décodeur 2 (entrées) vers 4 ( sorties)
TV Equations de sortie
S0 = /A./B ; S1 = /A.B
S2 = A./B ; S2 = A.B
Exemple 2: Décodeur BCD A S0 B .
C .
D S9
A | B | S0 | S1 | S2 | S3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1

## Slide 12: Circuits combinatoires
Exemple 3: Transcodeur BCD _ 7 segments
La fonction de ce circuit décodeur permet S1 d’activer certains segments affichant ainsi S2 la forme du chiffre introduit à travers son S3 code BCD.
S4 S1
S5
S6 S6 S7
S7
S5
S4
Ainsi le chiffre 3 (code BCD: 0011) serait transformé en information 1111001
S2
S3
D
C
B
A

## Slide 13: Circuits combinatoires
6. Multiplexage/Démultiplexage:
C’est un dispositif qui permet de transmettre sur une seule ligne des informations issues de plusieurs sources, ou à destination de plusieurs cibles. Multiplexage
Entrées Sorties
Démultiplexage
Multiplexeur:
C’est un circuit qui met en relation 1 entrée parmi n, avec la sortie, d’où la nécessité de sa sélection.
Exemple de Mux 2 vers 1 : Soient 2 entrées d’information et 1 sortie, donc 1 commande pour sélectionner l’une des 2 entrées.

## Slide 14: Circuits combinatoires
TV
Mux 4 vers 1: 4 entrées d’information, 1 sortie et 2 bits de sélection.
E0 | E1 | C | Sortie
X | X | 0 | E0
X | X | 1 | E1
M
U
X
E0
E1
Sortie = /C.E0 + C.E1
Sélection
Sortie = /C0./C1.E0 +/C0.C1.E1 + C0./C1.E2 + C0.C1.E3
E0
E1
E2
E3
C0 C1